L-fill

L-dump

L-suck

R-fill

R-dump

R-suck
SAAB transport Airsuspension

Pneumatic circuit

M

P

system-pressure sensor

Compressor temp. sensor

RR

RF

LR

LF

T

Airdryer bleed valve

R-fill
R-dump
L-dump
L-fill

L-pressure sensor

R-pressure sensor

P

P

Engine vacuum

R-suck
L-suck
Electric circuit inputs
15

 5A

2 (signal)
1 (5V feed)
3 (gnd)
!! TODO
Dbl check pinouts
1
2
3

2 (signal)
1 (5V feed)
3 (gnd)
!! TODO
Dbl check pinouts
1
2
3

P

1
2
3

1 = brown (12V)
2 = black (out 0-5V)
3 = blue (0V)

P

1
2
3

1 = brown (12V)
2 = black (out 0-5V)
3 = blue (0V)

P

1
2
3

1 = brown (12V)
2 = black (out 0-5V)
3 = blue (0V)

t-

Can_hi
Can_lo
Screen node

Can_hi
Can_lo
Park brake node

120Ω

Left height sensor
Right height sensor
System pressure
Left pressure
Right pressure

Compressor
Temp

Y2 30pin
Y1 30pin
A2 18pin
A1 18pin
B2 18pin
B1 18pin
C3 18pin
C2 18pin
C1 18pin
D3 18pin
D2 18pin
D1 18pin
E3 18pin
E2 18pin
E1 18pin
F1 18pin
W2 30pin
W3 30pin
T1 30pin
W1 30pin

Sensor GND

120Ω
1.5 black
1.5 brown
0.5 brown
0.5 brown
0.5 brown
0.5 blue
0.5 blue
0.5 blue
0.5 orange
0.5 white
0.5 red
0.5 blue
0.5 blue
0.5 yellow
0.5 yellow
0.5 gray
0.5 orange
0.5 yellow
0.5 violet
0.5 yellow
0.5 blue
Electric circuit outputs
30
Note!
2 fuses to distribute load

30A

30A

M

t+

M

Airdryer heater and bleed valve
Compressor

L2 30pin
L1 30pin
L3 30pin
M1 30pin

M2 30pin

M3 30pin
N1 30pin
N2 30pin

R1 30pin

S3 30pin
R3 30pin
T3 30pin
S2 30pin
R2 30pin
T2 30pin
P1 30pin
P2 30pin
P3 30pin

1.5 yellow
6 yellow
6 red
6 red
1.5 gray
1.5 darkblue
1.5 blue
1.5 pink
1.5 green
1.5 white
1.5 orange
1.5 black
1.5 black
1.5 black
1.5 black
6 black
Power GND
N3 30pin

1.5 black
1.5 yellow
Sensor GND and Power GND must be 2 separate groundpoints