L-fill
L-dump

L-suck
R-fill
R-dump

R-suck
SAAB transport Airsuspension

Pneumatic circuit

M

P

system-pressure sensor

Compressor temp. sensor

RR

RF

LR

LF

T

Airdryer bleed valve

R-fill
R-dump
L-dump
L-fill

L-pressure sensor

R-pressure sensor

P

P

Engine vacuum

R-suck
L-suck
Electric circuit inputs
15

 5A

2 (signal)
1 (5V feed)
3 (gnd)
!! TODO
Dbl check pinouts
1
2
3

2 (signal)
1 (5V feed)
3 (gnd)
!! TODO
Dbl check pinouts
1
2
3

P

1
2
3

1 = brown (12V)
2 = black (out 0-5V)
3 = blue (0V)

P

1
2
3

1 = brown (12V)
2 = black (out 0-5V)
3 = blue (0V)

P

1
2
3

1 = brown (12V)
2 = black (out 0-5V)
3 = blue (0V)

t-

Can_hi
Can_lo
Screen node

Can_hi
Can_lo
Park brake node
120Ω

120Ω

Left height sensor
Right height sensor
System pressure
Left pressure
Right pressure

Compressor
Temp

K2 30pin
K1 30pin
A2 18pin
A1 18pin
B2 18pin
B1 18pin
C3 18pin
C2 18pin
C1 18pin
D3 18pin
D2 18pin
D1 18pin
E3 18pin
E2 18pin
E1 18pin
F1 18pin
H2 30pin
H3 30pin
G1 30pin
H1 30pin

Sensor GND

1.5 black
1.5 blue
0.75 blue
0.75 blue
0.75 blue
0.75 brown
0.75 brown
0.75 brown
0.75 orange
0.75 white
0.75 red
0.75 brown
0.75 brown
0.75 yellow
0.75 yellow
0.75 gray
0.75 orange
0.75 yellow
0.75 violet
0.75 green
0.75 green/gray
Electric circuit outputs
30
Note!
2 fuses to distribute load

30A

15A

M

t+

M

30
86

30A
Airdryer heater and bleed valve
Compressor

A2 30pin
A1 30pin
A3 30pin
B1 30pin

B2 30pin

F1 30pin
C1 30pin
C2 30pin

E1 30pin

F3 30pin
E3 30pin
G3 30pin
F2 30pin
E2 30pin
G2 30pin
D1 30pin
D2 30pin
D3 30pin

1.5 yellow
1,5 green
6 red
6 red
1.5 gray
1.5 darkblue
1.5 blue
1.5 violett
1.5 green
1.5 white
1.5 orange
1.5 black
1.5 black
1.5 black
1.5 black
6 black
Power GND
C3 30pin

1.5 black
Sensor GND and Power GND must be 2 separate groundpoints

87
85

1.5 yellow

6 yellow